混泥土刀６聯、阻力棒輪
                         
 ♣  地磚工程及營建工地，地面泥砂攪拌作業之利器。
 ♣  投資報酬高，一機可抵4人以上之攪拌效率，最快十日內

可回本，經濟實惠。
 ♣  零星工程、狹小區域，作業自如。
 ♣  搬運方便，機動性強，掌握時效。
 ♣  搭配３.５馬力引擎，機體輕，效率高又省油。
 ♣  操作輕巧，機件精簡，保養容易。
 ♣  刀具、配備可徒手拆換，快速便捷。

| 型 式 | 380M 水泥攪拌機 |
| --- | --- |
| 車體重量 | 20 公斤 (不含刀具) |
| 機體 長×寬×高 | 84 × 50 × 85 公分 |
| 引擎型式 | 氣冷式 二行程汽油引擎 (有自動加速器) |
| 引擎馬力 | 3.5 Ps |
| 汽缸 | 78.5 C.C. ／ 陶瓷汽缸 |
| 油箱 | 容量 1.2 公升 材質 不銹鋼 |
| 傳動系統 | 離心式自動離合器 →→ 傳動軸 →→ 等… |
| 減速方式 | 蝸輪減速 |
| 速度控制 | 以油門控制高低速 ＋ 定速功能 |
| 作業寬度 | 26 ～ 70 公分 ( 操作者可任意變換 ) |
| 刀具轉速 | 157 RPM ( 引擎 RPM 5500) |
| ＊＊為求品質不斷提升，本公司保有不斷更新設計之權力＊＊ |

100/4版